План - конспект  заняття гуртка «Авіамоделювання»

Тема: Схематичні моделі. Будова. Виготовлення

Мета: ознайомити учнів з будовою планера;

формувати стійкі навички по моделюванню авіаційної техніки;

навчити гуртківців виготовляти схематичні моделі планерів;

розвивати старанність, наполегливість, акуратність;

виховувати у гуртківців любов до праці

Методи: словесні (пояснення, інструктаж з техніки безпеки);

наочні (демонстрація схематичної моделі планера);

практичні (робота по виготовленню схематичного планера)

Тип заняття: комбіноване

Форма заняття: фронтальна

Обладнання:  дерев’яні рейки, пінопласт, шаблони  деталей планера,

олівець, гумка, клей ПВА, ніж, лінійка, лобзик   та  ін..

Хід заняття

І Організаційний момент: перевірка присутніх дітей

ІІ Теоретична  частина:

На сьогоднішньому занятті ми починаємо  тему: «Схематична модель планера», над якою більш детально  працюватимемо протягом наступних занять. Сьогодні ми зупинимось на тому, як виготовити схематичну модель планера. Зараз розглянемо його будову. Схематичні моделі планера складаються з наступних частин:

- рейка - фюзеляж, до якої кріпиться з вантажем крило та  оперення ;

- крило – несуча поверхня, що створює підйомну силу; складається з

передньої та задньої кромки та нервюр;

- стабілізатор – горизонтальне    оперення, що забезпечує

горизонтальну   (поздовжню) стійкість моделі;

- кіль – вертикальне  оперення, що забезпечує вертикальну

(поперекову)  стійкість;

Існують також допоміжні частини моделі: стійки, кабанчик, крючок, які служать для запуску моделі.

ІІІ Практична частина:  інструктаж  з техніки безпеки:

Загальна техніка безпеки

1. Не працюй з інструментом, правила роботи з яким не вивчив

2.Тримай інструмент так, як показав керівник

3. Інструмент зберігай тільки в призначеному для цього місці

4. Під час роботи не відволікайся сторонніми справами

5. Якщо керівник звертається до тебе, призупини роботу

6. Не носи в кишенях інструменти (ножиці, голки, шило, колючі

інструменти)

7. Не працюй несправним і тупим інструментом

8. Використовуй інструмент за призначенням

9. Тримай робоче місце в чистоті і порядку

Техніка безпеки при користуванні ножем

- Ніж тримай без зусиль, але міцно, щоб під час роботи рука не

сковзнула по лезу

- Користуйся ножем з заокругленим кінцем

- При обстругуванні рейок тримай руку нижче леза. Різати треба тільки в напрямі тільки від себе

- Не працюй з тупим і несправним ножем

- Тримай ніж лезом до верху

- Подавай ніж товаришу ручкою вперед

- При різанні пінопласту пальці тримай ближче до леза

- Зберігай ніж у призначеному місці

Техніка безпеки при користуванні лобзиком

- Натягнути пилку в лобзику, зубчики пилки повинні бути

нахилені вниз до ручки

- Працюй лобзиком не поспішаючи

- Притримуйся накресленої лінії

- Рухай пилкою в вертикальному напрямку, переміщуй її тільки вверх-вниз, не нахиляючи її в сторону

- В жодному разі не користуйся зламаною пилкою

- Не здувай стружку

залучення учнів до практичної роботи:

- вибір схеми;

- визначення основних розмірів  моделі;

- визначення маси частин моделі;

- визначення навантаження на одиницю несучої поверхні;

- виконання ескізів;

- виконання робочих креслень;

- виготовлення моделі

Виготовлення моделі

(додаток 1)

Фюзеляж складається з рейки довжиною 400 мм та поперековим перерізом   6х5мм,  що поступово зменшується до хвостової частини, та вантажа. Рейку вибирають пряму без сучків. Вантаж виготовляють з свинцю. Пілон виготовляють з липи, розміром 100х30 мм. Пілон та фюзеляж з’єднують за допомогою клею ПВА та закріплюють нитками. Стабілізатор виготовляють з пінопласта за шаблоном. Кіль планера роблять  теж з пінопласта. Кріплять стабілізатор та кіль у хвостовій частині фюзеляжу. Крило виготовляють за шаблоном з пінопласта. Всередині крила зробити розріз і  вставити дерев’яну рейку (лонжерон), перерізом 6х2 мм. До передньої частини крила приклеїти передню кромку з сосни, розміром 3х3 мм. Після висихання клею, деталі моделі шліфують шліфувальним папером. Крило прикрутити саморізами  до пілона. Відцентрувати модель та  провести пробні запуски.

ІV Заключна частина:

Зараз ми підведемо підсумок  роботи і оберемо кращу модель. На наступних заняттях ми продовжимо дану тему та будемо детальніше працювати з схематичними моделями планерів.